## Slide 1: ZNS SSD 简述
分享人：siqiluo

## Slide 2: Catalog
ZNS SSD 发展历程简介
ZNS SSD 特性
ZNS SSD 前瞻
ZNS SSD 现有研究

## Slide 3
ZNS SSD 发展历程简介
背景 · 存储引擎
原地更新（in-place）
特征：更好的读性能
代表：B+tree（InnoDB）
B | A | C |  | 
B | A | C |  | 
A’

## Slide 4
ZNS SSD 发展历程简介
背景 · 存储引擎
原地更新（in-place）
特征：更好的读性能
代表：B+tree（InnoDB）
B | A | C |  | 
B | A | C |  | 
A’

## Slide 5
ZNS SSD 发展历程简介
B | A | C |  | 
B | A | C |  | 
A’
背景 · 存储引擎
原地更新（in-place）
特征：更好的读性能
代表：B+tree（InnoDB）
日志结构（out-of-place）
特征：更好的写性能
代表：LSM-tree（RocksDB）
B | A | C |  | 
B | A | C |  | 
A’

## Slide 6
ZNS SSD 发展历程简介
B | A | C |  | 
B | A | C |  | 
A’
背景 · 存储引擎
原地更新（in-place）
特征：更好的读性能
代表：B+tree（InnoDB）
日志结构（out-of-place）
特征：更好的写性能
代表：LSM-tree（RocksDB）
B | A | C |  | 
B | A | C |  | 
A’

## Slide 7
ZNS SSD 发展历程简介
存储设备
HDD ←→ 块设备接口（原地更新）
特征：读写粒度：sector (512B)，读写对等
传统SSD ←→ 块设备接口（沿用）
特征：读粒度：page（4KB），写粒度：block (2MB)，
读写不对等

## Slide 8
ZNS SSD 发展历程简介
读写不对等
垃圾回收 (GC)
page
block

## Slide 9
ZNS SSD 发展历程简介
垃圾回收 (GC)
传统SSD存在的问题
OP（over provision）
额外成本
性能下降
影响QoS

## Slide 10
ZNS SSD 发展历程简介
传统SSD存在的问题
OP（over provision）
额外成本
性能下降
影响QoS
Log on Log
额外开销
额外写放大

## Slide 11
ZNS SSD 发展历程简介
解决传统SSD存在的问题
OC SSD（ZNS前身）
传统SSD
Open-Channel SSD

## Slide 12
ZNS SSD 发展历程简介
解决传统SSD存在的问题
OC SSD（ZNS前身）
Open-Channel SSD
OC SSD的局限性
适配成本太高
要求工程师透彻了解硬件特性
需要上层系统做出较大改动
维护困难
介质磨损问题、异常处理
需要简化！

## Slide 13: Catalog
ZNS SSD 发展历程简介
ZNS SSD 特性
ZNS SSD 前瞻
ZNS SSD 现有研究

## Slide 14
ZNS SSD 特性
ZNS SSD 构造
ZNS定义：是NVME 规范中的一套新命令集（Zoned Namespace Command Set）
相较OC-SSD，在host端保留了自定义数据放置、垃圾回收、元数据管理等关键部分
在host端规避介质相关的问题（降低适配与维护难度）
传统SSD
ZNS SSD

## Slide 15
ZNS SSD 特性
ZNS SSD 构造
写指令
Write：指定ZSLBA (zone start LBA)，QD为1，速度慢
Append：一次性追加写入一段数据，返回写入后的地址
传统通过LBA原地更新管理数据的方法失效
Notes: Mysql的innodb不适用于ZNS，需要替换为rocksDB或myrocks

## Slide 16
ZNS SSD 特性
ZNS SSD 构造
Zone State (ZS, 状态机)
Zone Management (ZM, Zone管理)
ZSE: 初始状态
Notes: Empty → <ZM Open> → Explicitly Opened → <Append Write Operations>/<ZM finish> → Full → <ZM Reset> → Empty

## Slide 17
ZNS SSD 特性
ZNS SSD 构造
Zone State (ZS, 状态机)
Zone Management (ZM, Zone管理)
ZSE: 初始状态
ZSIO: (mid), 可转换为显示开放
ZSEO: ZM open, 有数量限制
ZSC: ZM close, 显示关闭
Notes: Empty → <ZM Open> → Explicitly Opened → <Append Write Operations>/<ZM finish> → Full → <ZM Reset> → Empty

## Slide 18
ZNS SSD 特性
ZNS SSD 构造
Zone State (ZS, 状态机)
Zone Management (ZM, Zone管理)
ZM reset
ZSF: 写满之后自动关闭
ZSE: 初始状态
ZSIO: (mid), 可转换为显示开放
ZSEO: ZM open, 有数量限制
ZSC: ZM close, 显示关闭
Notes: Empty → <ZM Open> → Explicitly Opened → <Append Write Operations>/<ZM finish> → Full → <ZM Reset> → Empty

## Slide 19
ZNS SSD 特性
ZNS SSD 构造
Zone State (ZS, 状态机)
Zone Management (ZM, Zone管理)
ZM reset
ZSRO: (mid), 仅提供读服务
ZSO: 寿命耗尽，永久关闭
ZSF: 写满之后自动关闭
ZSE: 初始状态
ZSIO: (mid), 可转换为显示开放
ZSEO: ZM open, 有数量限制
ZSC: ZM close, 显示关闭
Notes: Empty → <ZM Open> → Explicitly Opened → <Append Write Operations>/<ZM finish> → Full → <ZM Reset> → Empty

## Slide 20
ZNS SSD 特性
ZNS SSD 优点（理论上）
降低成本
更少的OP空间
更高利用率的DRAM
传统SSD，1GB：
标称容量：1×103×103×103=1×109 B
实际容量：210× 210× 210≈1.073×109 B
相差约7%，即OP，用于垃圾回收

## Slide 21
ZNS SSD 特性
ZNS SSD 优点（理论上）
降低成本
更少的OP空间
更高利用率的DRAM
增强性能
降低垃圾回收对性能的影响

## Slide 22
ZNS SSD 特性
ZNS SSD 优点（理论上）
降低成本
更少的OP空间
更高利用率的DRAM
增强性能
降低垃圾回收对性能的影响
规避“Log on Log”问题
数据管理统一到host处理

## Slide 23: Catalog
ZNS SSD 发展历程简介
ZNS SSD 特性
ZNS SSD 前瞻
ZNS SSD 现有研究

## Slide 24
ZNS SSD 前瞻
HotOS’21 Don't be a blockhead: zoned namespaces make work on conventional SSDs obsolete
CIDR’22 Append is Near: Log-based Data Management on ZNS SSDs
提议将当前针对传统SSD的研究转移到ZNS SSD上
Simplified/Solved：通过ZNS SSD简化/解决
Approach：方案随ZNS SSD的出现而改变
Results：实验结论改变
Orthogonal：正交研究，例如安全技术

## Slide 25
ZNS SSD 前瞻
HotOS’21 Don't be a blockhead: zoned namespaces make work on conventional SSDs obsolete
CIDR’22 Append is Near: Log-based Data Management on ZNS SSDs
提议将当前针对传统SSD的研究转移到ZNS SSD上
Simplified/Solved：通过ZNS SSD简化/解决
Approach：方案随ZNS SSD的出现而改变
Results：实验结论改变
Orthogonal：正交研究，例如安全技术

## Slide 26
ZNS SSD 前瞻
HotOS’21 Don't be a blockhead: zoned namespaces make work on conventional SSDs obsolete
CIDR’22 Append is Near: Log-based Data Management on ZNS SSDs
提议将当前针对传统SSD的研究转移到ZNS SSD上
Simplified/Solved：通过ZNS SSD简化/解决
Approach：方案随ZNS SSD的出现而改变
Results：实验结论改变
Orthogonal：正交研究，例如安全技术

## Slide 27
ZNS SSD 前瞻
HotOS’21 Don't be a blockhead: zoned namespaces make work on conventional SSDs obsolete
CIDR’22 Append is Near: Log-based Data Management on ZNS SSDs
提议将当前针对传统SSD的研究转移到ZNS SSD上
Simplified/Solved：通过ZNS SSD简化/解决
Approach：方案随ZNS SSD的出现而改变
Results：实验结论改变
Orthogonal：正交研究，例如安全技术

## Slide 28
ZNS SSD 前瞻
HotOS’21 Don't be a blockhead: zoned namespaces make work on conventional SSDs obsolete
CIDR’22 Append is Near: Log-based Data Management on ZNS SSDs
概述了研究领域&方向
LFS（log-based file systems）
Data layout（单机、分布式）
Disaggregated Metadata
Databases
Event logs & Shared logs
……
LSM-tree & rocksDB
Layout of the LSM Tree
Data Lifetime
Compaction
Indexing, Filters, and Metadata
Data Structures

## Slide 29: Catalog
ZNS SSD 发展历程简介
ZNS SSD 特性
ZNS SSD 前瞻
ZNS SSD 现有研究

## Slide 30
ZNS SSD 现有研究
正式推出ZNS SSD和基于rocksDB的zenFS
介绍了相关适配工作（Linux Kernel、rocksDB等）
ATC’21 ZNS: Avoiding the Block Interface Tax for Flash-based SSDs
ZNS SSD

## Slide 31
ZNS SSD 现有研究
比较了现有文件系统在ZNS SSD上的性能差异
ATC’21 ZNS: Avoiding the Block Interface Tax for Flash-based SSDs
ZNS SSD
正式推出ZNS SSD和基于rocksDB的zenFS
介绍了相关适配工作（Linux Kernel、rocksDB等）

## Slide 32
ZNS SSD 现有研究
ZNS SSD + GC
Key idea：
GC时读取有效数据块的时间开销随读取粒度增大而降低
ZNS SSD擦除粒度相较传统SSD大很多
HotStorage’20 A New LSM-style Garbage Collection Scheme for ZNS SSDs
ICCD’21 Seer-SSD: Bridging Semantic Gap between Log-Structured File Systems and SSDs to Reduce SSD Write Amplification
OSDI'21 ZNS+: Advanced Zoned Namespace Interface for Supporting In-Storage Zone Compaction

## Slide 33
ZNS SSD 现有研究
HotStorage’20 A New LSM-style Garbage Collection Scheme for ZNS SSDs
ICCD’21 Seer-SSD: Bridging Semantic Gap between Log-Structured File Systems and SSDs to Reduce SSD Write Amplification
OSDI'21 ZNS+: Advanced Zoned Namespace Interface for Supporting In-Storage Zone Compaction
ZNS SSD + GC
核心工作：
stale-LBA problem，SSD内部失效数据和上层文件系统同步不及时，导致额外写放大
本质：log on log问题

## Slide 34
HotStorage’20 A New LSM-style Garbage Collection Scheme for ZNS SSDs
ICCD’21 Seer-SSD: Bridging Semantic Gap between Log-Structured File Systems and SSDs to Reduce SSD Write Amplification
OSDI'21 ZNS+: Advanced Zoned Namespace Interface for Supporting In-Storage Zone Compaction
ZNS SSD 现有研究
ZNS SSD + GC
核心工作：
将ZNS SSD内部的数据迁移卸载到其内部执行
无需经过DMA控制器以及文件系统

## Slide 35
ZNS SSD 现有研究
MDPI’21 Efficient Key-Value Data Placement for ZNS SSD
HotStorage’22 Lifetime-Leveling LSM-Tree Compaction for ZNS SSD
HotStorage’22 Compaction-Aware Zone Allocation for LSM based key-value store on ZNS SSDs
ZNS SSD + LSM-tree
问题: LSM-tree如何在ZNS SSD内存放数据？
方案: 尽可能在同一个Zone中仅存放相同层级的SST（即生命周期相近）

## Slide 36
ZNS SSD 现有研究
MDPI’21 Efficient Key-Value Data Placement for ZNS SSD
HotStorage’22 Lifetime-Leveling LSM-Tree Compaction for ZNS SSD
HotStorage’22 Compaction-Aware Zone Allocation for LSM based key-value store on ZNS SSDs
ZNS SSD + LSM-tree
问题: LSM-tree如何在ZNS SSD内存放数据？
方案: 结合compact过程以及更细粒度SST的生命周期，进一步优化放置策略

## Slide 37
ZNS SSD 现有研究
MDPI’21 Efficient Key-Value Data Placement for ZNS SSD
HotStorage’22 Lifetime-Leveling LSM-Tree Compaction for ZNS SSD
HotStorage’22 Compaction-Aware Zone Allocation for LSM based key-value store on ZNS SSDs
ZNS SSD + LSM-tree
（默认方案）
方案: 结合compact过程以及更细粒度SST的生命周期，进一步优化SST放置策略

## Slide 38
ZNS SSD 现有研究
MDPI’21 Efficient Key-Value Data Placement for ZNS SSD
HotStorage’22 Lifetime-Leveling LSM-Tree Compaction for ZNS SSD
HotStorage’22 Compaction-Aware Zone Allocation for LSM based key-value store on ZNS SSDs
ZNS SSD + LSM-tree
（改进方案）
方案: 结合compact过程以及更细粒度SST的生命周期，进一步优化SST放置策略

## Slide 39
ZNS SSD 现有研究
SYSTOR’21 Reducing write amplification in flash by death-time prediction of logical block addresses
FAST’22 Separating Data via Block Invalidation Time Inference for Write Amplification Reduction in Log-Structured Storage
ZNS SSD + LFS + Data Placement
Key idea：利用“块寿命”优化SSD内部数据放置策略，减少写放大
方案：
利用TCN (temporal convolutional network) 预测块寿命
根据上一次块寿命、统计概率、写入类型 (用户写和GC写)，推断块寿命

## Slide 40
ZNS SSD 现有研究
SYSTOR’21 Reducing write amplification in flash by death-time prediction of logical block addresses
FAST’22 Separating Data via Block Invalidation Time Inference for Write Amplification Reduction in Log-Structured Storage
ZNS SSD + LFS + Data Placement
Key idea：利用“块寿命”优化SSD内部数据放置策略，减少写放大
方案：
利用TCN (temporal convolutional network) 预测块寿命
根据上一次块寿命、统计概率、写入类型 (用户写和GC写)，推断块寿命

## Slide 41
ZNS SSD 现有研究
SYSTOR’21 Reducing write amplification in flash by death-time prediction of logical block addresses
FAST’22 Separating Data via Block Invalidation Time Inference for Write Amplification Reduction in Log-Structured Storage
ZNS SSD + LFS + Data Placement
Key idea：利用“块寿命”优化SSD内部数据放置策略，减少写放大
局限性：
仅针对单租户或同一云盘的数据有较好效果，在多租户负载下表现不佳

## Slide 42
Thanks for listening!
Q&A?